VODOMĚRNÉ ŠACHTY

Vodoměrné šachty jsou šachty pro podzemní vodovodní potrubí a slouží k osazení vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné. Vodoměrné šachty jsou vyrobeny z polypropylenu a vyztuženy proti tlaku okolního terénu.

Vodoměrná  šachta  odpovídá typovým podkladům pro stavební budování vodoměrných šachet. Z vnější strany nádrže jsou osazeny výztuhy z PP. Osa vodovodní  přípojky  je 185 mm ode dna šachty. Potrubí PP DN 32 - 63, nebo šroubení 1“ dle potřeby odběratele.

Standardní výška vstupního komínku 300mm, dle přání zákazníka lze komínek prodloužit. Vodoměrné šachty mají vstupní otvor průměr 600 mm a poklop pochozí. Šachty jsou vybaveny Al žebříkem pro snadný a bezpečný vstup.

| Vodoměrné šachty |
| --- |
| Typ | Průměr (m) | Výška (m) | +Revizní otvor prů /výška(m) | Hmotnost (kg) |  |
| ELP - VŠ 1 | 1,0 | 1,0 | 0,6 x 0,3 | 37 |  |
| ELP - VŠ 2 | 1,0 | 1,3 | 0,6 x 0,3 | 45 |  |
| ELP - VŠ 3 | 1,2 | 1,0 | 0,6 x 0,3 | 55 |  |
| ELP - VŠ 4 | 1,3 | 1,0 | 0,6 x 0,3 | 60 |  |

Průměr nádrže vodoměrné šachty, hloubku a výšku komínku lze vyrobit dle požadavku odběratele či projektanta

Osazení do terénu

Vykopání stavební jámy (rozměry jsou dány velikostí šachty zvětšené o manipulační prostor).

Na dně výkopu se  provede vodorovná základová desku z betonu tloušťky min. 100 mm .  Rozměry základové desky jsou dány rozměry vodoměrné šachty zvětšené na každé straně o 100 mm.

Šachta se usadí na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku. Po usazení šachty se připojí vodovodní přípojka a utáhnou vodotěsně prostupy.

Šachta se obsypává přesátou zeminou (samonosné provedení) nebo plášť obetonujte.

Víko vodoměrné šachty je pochozí.

Při nebezpečí spodní vody je nutno vodoměrnou šachtu betonovat.

### Výhody a přednosti PP vodoměrných šachet

- snadné a rychlé osazení do terénu

- naprostá vodotěsnost

- snadný přístup do šachty