# Šachta vrtů studní

### Použití

Manipulační šachta vrtaných studní je určena ke krytí a ochraně ústí vrtané studny individuálního zásobování pitnou nebo užitkovou vodou. Může sloužit i pro umístění ručního nebo motorového čerpadla nebo alternativně i jako ochrana vrtu v záplavovém území.

### Popis výrobku

Manipulační šachtu ŠVS tvoří základní plastové válcové těleso z polypropylenu (PP) s Al žebříkem pro snadnější vstup. Do dna šachty je zavařeno hrdlo s vyjímatelným hrdlovým uzávěrem pro osazení šachty na zárubnici vrtu studny, ve stěně jsou prostupy pro potrubí výtlaku a elektr. kabel čerpadla. Prostup vodovodní přípojky do šachty je řešen jako integrovaný – trubka výtlaku od čerpadla se zasune do svěrné spojky zavařené do stěny šachty a dotažením její objímky uvnitř šachty dojde k fixaci a utěsnění prostupu. Dimenzi prostupů do šachty zadává objednatel v objednávce dle průměru zárubnice a ø potrubí výtlaku čerpadla.

| Šachta vrtu studní plastový poklop DN 600 |
| --- |
| Typ | Průměr (m) | Výška (m) | Výška komínku (m) | Hmotnost (kg) |
| ELP - ŠVS I. | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 43 |
| ELP - ŠVS II. | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 45 |
| ELP - ŠVS III. | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 50 |

## Osazení do terénu

Vykopání stavební jámy (rozměry jsou dány velikostí šachty zvětšené o manipulační prostor).

Na dně výkopu se  provede vodorovná základová desku z betonu tloušťky min. 100 mm .  Rozměry základové desky jsou dány rozměry vodoměrné šachty zvětšené na každé straně o 100 mm.

Šachta se usadí na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku.

Šachta se obsypává přesátou zeminou (samonosné provedení) nebo plášť obetonujte.

Víko šachty je pochozí.

Při nebezpečí spodní vody je nutno šachtu betonovat.